BOÎTIER RÉGULATEUR DE RÉGIME MOTEUR TNT

NOTICE DE MONTAGE

- Connecter, à l’aide du coupleur fournie, le fil rouge du régulateur avec le fil correspondant (voir affectations ci-dessous) du boîtier CDI du véhicule (il ne faut pas couper le fil mais juste le pontet).

- Relier la cosse ronde du fil noir à une masse du châssis ou du moteur.

- Fixer le boîtier et l’interrupteur de mise en marche à l’abrie des projections d’eau.

NOTICE DE RÉGLAGE

- Positionner le potentiomètre blanc sur l’indexe 0 (15 indexes disponibles de 0 à F)

- Actionner l’interrupteur pour mettre en marche le régulateur.

- Augmenter progressivement le potentiomètre blanc jusqu'à obtenir la vitesse souhaitée.

- Affiner ensuite le réglage à l’aide du potentiomètre bleu.

- Si le potentiomètre bleu est en butée mini ou maxi et que la vitesse souhaitée n’est pas obtenue, il faut alors utiliser le potentiomètre blanc pour passer à la plage inférieure ou supérieure.

  - HONDA-PEUGEOT-SAN YANG-KYMCO : fil bleu jaune.

  - PIAGGIO : fil rouge.

  - YAMAHA-APRILIA-MBK-MALAGUTI-SMT-MINARELLI : fil rouge blanc